termometern
Dis

On/off-knappen växlar mellan
viloläge och aktivt.
För att komma till inställningar:
När termometern är i viloläge, håll den övre knappen och tryck kort på den nedre on/off-knappen. Fortsätt hålla den övre knappen i någon sekund tills lampan slocknar.
Sedan kan du välja hur den ska fungera med on/off-knappen.
Den aktiva inställningen visas som ett gradtal. Se baksidan för inställningar.
Rör inte knapparna i några sekunder så återgår den till sitt aktiva läge.

Mjukvaruuppdateringar kan komma i framtiden som ger fler alternativ.

Batteritid är ca. 2-3 dagar i aktivt läge, ett och ett halvt år i viloläge. Utan den externa sonden kan batteriet vara i över 10 år. Rekommenderar att driva den med en mobilladdare eller dylikt om man vill ha den igång konstant. Använder ca. 130mW så det kommer inte synas på din elräkning.
Om både batteriet tar slut och extern strömförsörjning kopplas ur samtidigt så kan den bete sig lite märkligt när den sätts igång igen. I så fall är det bara att koppla ur och i strömmen eller batteriet tills det fungerar.

Dis
thermometer

The on/off button switches between sleep mode and active. Hold the upper button as you take the device out of sleep mode to adjust the settings. Press the on/off button to cycle between modes. The active mode is shown on the degree scale.

0: Show indoor temperature, then outdoor, then go to sleep.

10: Show outdoor temp, then indoor, then sleep.

20: Show indoor temperature only. The on/off button turns the device on and off.

30: Show outdoor temperature only. The on/off button turns the device on and off.

40: Show indoor temperature, then go to sleep.

50: Show outdoor temperature, then go to sleep.

Avoid the buttons for a few seconds and it will return to its normal function.

Software updates may come in the future which add more options.

The battery lasts for 2-3 days in active mode, a year and a half in sleep mode. If the external probe is disconnected it can last for over 10 years in sleep mode.
I recommend to power it with a phone charger or similar for constant use. Uses about 130mW so it won’t be noticable on your electrical bill.
If both the battery runs out and external power supply is dosconnected at the same time, it may act odd when power is applied again. If so, just disconnect and connect the battery or power supply until it works.

0: Visa innetemperatur, sedan utetemperatur, sedan viloläge.

10: Visa utetemperatur, sedan innetemperatur, sedan viloläge.

20: Visa innetemperatur, on/off-knappen stänger av och sätter igång termometern.

30: Visa utetemperatur, on/off-knappen stänger av och sätter igång termometern.

40: visar innetemperatur, sedan viloläge.

50: visar utetemperatur, sedan viloläge.